YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ VE MUAYENE SONUCU BELİRLENEN EKSİKLİKLERE İLİŞKİN KUSUR GRUPLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

Madde 1: (1) Bu yönergenin amacı; Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK)’nın ITF/TMB/TR (2008) 12 numaralı kullanım kılavuzu ve ekinde belirtilen normları haiz taşıtlar ile römork ve yarı römorklar için gerekli olan yola elverişlilik raporunu düzenlemek üzere “Yola Elverişlilik Muayenesi” yapacakların sağlaması gereken şartları, yetkilendirme koşullarını ve yetkilendirilecek istasyonlarda yapılan muayene sonucu araçlarda belirlenen eksikliklerin/kusurların hangilerinin emniyetsiz, ağır kusur veya hafif kusur grubuna girdiğinin belirlenmesidir.

Kapsam

Madde 2: (1) Bu Yönerge; işleticileri, Bakanlıkça yetkilendirilen muayene istasyonlarını, yola elverişlilik muayenesi düzenleme yetkisi verilen işleticileri, buralarda çalışan teknik personeli ve yola elverişlilik muayenesine konu motorlu ve motorsuz araçları kapsar.

Dayanak

Madde 3: (1) Bu Yönerge; 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik ve Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı (UBAK)’nın ITF/TMB/TR (2008) 12 numaralı kullanım kılavuzuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4: (1) Bu yönergede geçen;

a) Bakanlık: Ulaştırma Bakanlığı’nı,

b) Genel Müdürlük: Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nü,

c) Yönetmelik: 23.09.2004 tarih ve 25592 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik’i,

ç) Ağır Kusur: Aracın muayenesi sırasında tespit edilen ve tamirine ihtiyaç duyulacak derecedeki eksiklikleri/kusurları,

d) Araç muayene ücreti: Araç muayeneleri için 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 35 inci maddesi hükmünce tespit ve ilan olunan ücreti,

e) Emniyetsiz: Aracın muayenesi sırasında tespit edilen ve can ve mal emniyeti ile trafik güvenliği açısından tehlikeli olacak derecedeki eksiklikleri/kusurları,

f) Hafif Kusur: Aracın muayenesi sırasında tespit edilen ve giderilmesi için araç muayene raporuna yazılan/işlenen ancak aracın yeniden muayenesini gerektirmeyen eksiklikleri/kusurları,

g) İşletici: Yola elverişlilik muayene hizmetlerini yapmak üzere yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişiler ile Bakanlığın uygun göreceği bu işleticilerin alt işleticisi gerçek veya tüzel kişileri,

ğ) Muayene İstasyonu: Bakanlıkça yetkilendirilen yola elverişlilik muayenesi yapacak istasyonu,

h) Yola Elverişlilik Muayenesi: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı’nın (UBAK) ITF/TMB/TR (2008) 12 numaralı kullanım kılavuzunda belirlenen taşıtların egzoz emisyon ve motor gürültü seviyelerinin maksimum değerleri ile römork ve yarı römorklarının sahip olması gereken güvenlik kurallarının bulunup bulunmadığının denetlenmesini,

ı) Yola Elverişlilik Muayene Belgesi: Yola elverişlilik muayenesi sonucunda muayenesi onaylanan taşıtlar ile römork ve yarı römorklara verilmek üzere düzenlenen belgeyi,

i) Yola Elverişlilik Muayene Raporu: Karayolu araçlarının özellikleri ve teknik bilgiler ile yola elverişlilik muayene sonuçlarının yer aldığı/işlendiği belgeyi,

j) Yola Elverişlilik Kusurlar Tablosu: Bu yönerge kapsamında Genel Müdürlükçe düzenlenen ve araçta tespit edilen eksiklikleri/kusurları belirten ve bu eksikliklerin/kusurların hangi kusur grubuna girdiğini gösteren tabloyu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yola Elverişlilik Kusur Grupları, Kusurların Hangi Gruba Girdiğinin Belirlenmesi,

Kusurların Muayene Raporuna Yazılması ve Yola Elverişlilik Muayene Belgesinin Düzenlenmesi

Yola Elverişlilik Kusur Grupları

Madde 5: (1) Bu Yönerge kapsamına giren motorlu ve motorsuz araçların, Bakanlığımızca yola elverişlilik muayenesi yapmak üzere yetkilendirilen istasyonlarda yapılan yola elverişlilik muayeneleri sonucu tespit edilen eksiklikleri/kusurları; emniyetsiz, ağır kusur veya hafif kusur olarak üç grupta sınıflandırılır.

Kusurların Hangi Gruba Girdiğinin Belirlenmesi

Madde 6: (1) Muayene istasyonlarında yapılan yola elverişlilik muayenesi sonucu tespit edilebilecek eksikliklerin/kusurların belirlenmesinde ve bunların hangilerinin emniyetsiz, ağır kusur veya hafif kusur grubuna girdiğinin belirlenmesinde Genel Müdürlük yetkilidir.

(2) Yola elverişlilik kusur gruplarının belirlenmesinde, Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı’nın (UBAK) ITF/TMB/TR (2008) 12 numaralı kullanım kılavuzunun yanı sıra, can ve mal güvenliği başta olmak üzere, ülkemizde trafik tesciline kayıtlı araçların teknik özellikleri de dikkate alınır.

(3) Yola elverişlilik kusur grupları, eksikliklerin/kusurların belirtildiği ve bu eksikliklerin/kusurların hangi kusur grubuna girdiğini gösteren ve EK 1’de yer alan  “Yola Elverişlilik Kusurlar Tablosu” düzenlenir.

(4) Kusur gruplarına ilişkin olarak elde edilen istatistikler, ilgili mevzuatta yapılabilecek değişiklikler ve karayolu trafik güvenliğinin sağlanmasına ilişkin hususlar göz önüne alınarak “Yola Elverişlilik Kusurlar Tablosu” değiştirilebilir.

Kusurların Muayene Raporuna Yazılması ve Yola Elverişlilik Muayene Belgesinin Düzenlenmesi

Madde 7: (1) Yetkilendirilen istasyonlarda çalıştırılacak personel ve bunların nitelikleri, işletme, çalışma ve denetlenmelerine dair usul ve esaslar hakkında Yönetmelik esas alınır.

(2) Yola elverişlilik muayenesinin yapılabilmesi için yola elverişlilik muayenesinin yapılacağı araca ait geçerli bir araç muayenesinin bulunması ön şarttır.

(3) Yola elverişlilik muayenesi sonunda tespit edilen tüm eksiklikler/kusurlar ve bu eksikliklerin/kusurların hangi kusur grubuna girdiği yetkililer tarafından düzenlenen yola elverişlilik muayene raporuna yazılır. Yola elverişlilik muayenesi yönünden ağır kusur ve/veya emniyetsiz kusuru görülmeyen araçlar için yola elverişlilik muayene belgesi onaylanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetki Belgesi

Yola Elverişlilik Muayene Yetki Belgesi Almanın ve Yenilemenin Genel Şartları

Madde 8: (1) Yola elverişlilik muayene yetki belgesi almak isteyenlerin hizmet verecekleri istasyonların aşağıdaki özelliklere sahip olmaları şarttır.

- Muayene istasyonları TS EN ISO/IEC 17020 "Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler" (A tipi muayene kuruluşu) standardına uygun olarak yetkili akredite kuruluşu tarafından akredite edilecek ve faaliyeti süresince akreditasyon sağlanacaktır.

- Muayeneye gelen araçların bu Yönergedeki usul ve esaslar dahilinde tüm muayenelerinin yapıldığı muayene araç ve gereçlerinin yerleştirileceği 3. sınıf yapıdaki en az 35 m uzunluğunda bir muayene kanalı ile en az 17,50 m uzunluğunda ve 1,50 m derinliğinde drenajı sağlanmış iç duvarları uygun malzeme ile kaplanmış ve aydınlatılabilir bir muayene çukuru bulunması şarttır.

- Her muayene istasyonunda en az 2. sınıf yapıdaki bir idari binanın bulunması şarttır.

ç)   İşleticinin kullanımında olan ve en az 750 m2’lik park sahası olması şarttır.

- Kusurları test edebilecek nitelikte ve yeterli sayıda cihaz bulundurulması şarttır.

- Her muayene istasyonunda araç muayenesi sonucu elde edilen bütün bilgilerin on-line olarak Bakanlığa gönderilmesini sağlayacak veri işleme sistemi bulunması şarttır.

- Fren test, far kontrol ve egzoz emisyon cihazları bilgisayar sistemine bağlı olması şarttır.

Yola Elverişlilik Muayene Yetki Belgesi Almak ve Yenilemek İçin Gerekli Belgeler

Madde 9: (1) Yola elverişlilik muayene yetki belgesi almak ve yenilemek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeleri Bakanlığa vermeleri zorunludur.

- Başvuru dilekçesi

- Ticaret veya Ticaret ve Sanayi odalarına kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere ait  geçerli unvan, adres, ortaklar, temsil ve ilzama yetkili olan kişiler, sermaye miktarı ve iştigal konusunun yer aldığı  ticaret sicili gazetesi/gazeteleri

- Ticaret odaları veya ticaret ve sanayi odalarından birisine kayıtlı olduğunu gösterir belge

ç)  Vergi numarasının beyanı

- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ile temsil ve ilzama yetkililerin adli sicil belgesi

(gerçek kişi ise sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde ise, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticiler, diğer şirket statüsündeki tüzel kişilerde ise, tüm ortaklar ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticiler; kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununa giren suçlardan hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunmamalı, ticari alanda kötü şöhret sahibi olmamak suretiyle mesleki saygınlığa sahip olmalıdır.)

- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri/sirkülerleri

- Kira kontratı veya tapu fotokopisi

g) Zorunlu personelin (istasyon amiri, amir yrd. ve teknisyenler için) istihdam edileceğine ve istihdamına ilişkin belgeleri yetki belgesinin verilmesinden itibaren bir ay içerisinde ibraz edeceğine dair taahhütname

ğ) Yetki belgesinin verilmesinden itibaren 6 ay içerisinde akreditasyon belgesi alacağına dair taahhütname

Yetki Belgelerinin Verilmesi

Madde 10: (1) Belirlenen şartları sağlayan işleticilerle ilgili gerekli incelemeler yapılır ve uygun görülenlere yetki belgesi ücreti yatırıldıktan sonra, ITF/TMB/TR (2008) 12 numaralı kullanım kılavuzunda belirtilen yola elverişlilik ile ilgili belgeleri düzenlemek üzere yetki belgesi verilir.

(2) İşleticilere her istasyon için ayrı ayrı belge verilir. Bu istasyonların, merkez veya şube olarak tescil edilmesi zorunludur.

Yetki Belgelerinin Süresi

Madde 11: (1) Bu Yönerge kapsamında verilen ve yenilenen yetki belgeleri akreditasyon süresine bağlı kalınarak en fazla dört yıl geçerli olmak üzere verilir.

Yetki Belgesi Ücreti

Madde 12:  (1) Yola elverişlilik muayene yetki belgesi almanın veya yenilemenin ücreti 15.000 (on beş bin) TL’ dir.

(2) Şube/şubeler için verilen yetki belgelerinden tam ücret alınır.

(3) Belge ücreti Vergi Usul Kanunu gereğince her yıl yeniden değerleme oranında arttırılır.

Faaliyete Başlama

Madde 13: (1) Yetkilendirilen gerçek veya tüzel kişi akreditasyon işlemini tamamlamadan “Yola Elverişlilik Muayenesi”ne başlayamaz ve “Yola Elverişlilik Muayene Belgesi” tanzim edemez.

Yetki Belgesinin İptali

Madde 14: (1) Yetki belgesi sahibi işleticiler, verilen belgelerin tüm sorumluluğunu taşır. Bakanlığın belirleyeceği periyotlarla, Bakanlığın yetkilendireceği kendi personeli tarafından yapılacak denetimlerde;

(a) Verileri on-line olarak üç sefer göndermeyen,

(b) Akreditasyon şartlarını öngörülen sürede sağlamayan/sağlayamayan,

(c) Akreditasyon şartlarını faaliyet esnasında kaybeden veya sürenin bitiminde yenilemeyen/yenileyemeyen,

(ç) 13 üncü maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket eden,

(d) 15 inci maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerine aykırı hareket eden,

(e) Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan/yaptırılan kontrollerde yola elverişlilik muayene sonucunun yetersiz veya eksik çıkması,

hallerinde işleticilerin yetki belgeleri iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Muayene Ücreti

Madde 15: (1) Bakanlığımızca yetkilendirilen muayene istasyonlarında uygulanacak yola elverişlilik muayene ücretleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Müstakil olarak sadece “Yola Elverişlilik Muayenesi” yapılması halinde o araç için belirlenen “araç muayene ücretinin” %50’si ücret alınır.

b) Normal dönemsel (periyodik), tadilat ve zorunlu muayene işlemi esnasında “yola elverişlilik muayenesi” yapılması halinde ise o araç için belirlenen “araç muayene ücretinin”  %25’i bir ücret alınır.

c) Yola elverişlilik muayenesi sonunda düzenlenen her bir yola elverişlilik muayene belgesinden alınan ücretin (KDV hariç) %10’u, izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar, işleticiler tarafından Bakanlık payı olarak Bakanlık Döner Sermaye Hesabına aktarılır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler, Yürürlük, Yürütme

Geçici Madde 1: (1) Daha önce yola elverişlilik muayenesi yapmak üzere yetkilendirilen firmaların bu Yönerge ile belirlenen şartları 1/1/2010 tarihine kadar sağlamaları zorunludur.

(2) 1/1/2010 tarihine kadar bu Yönerge ile belirlenen şartları sağlamayan daha önce yetkilendirilmiş muayene istasyonlarının yetkileri iptal edilir.

(3) Daha önce yola elverişlilik muayenesi yapmak üzere yetkilendirilen firmalar bu Yönergenin imzalandığı tarihten itibaren 15 inci maddesindeki (a) ve (c) bentlerine uymak zorundadırlar. Bu maddeye aykırı hareket eden, daha önce yetkilendirilmiş muayene istasyonlarının yetkileri iptal edilir.

Yürürlük

Madde 16: (1) Bu Yönerge imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 17:  (1) Bu Yönergeyi Kara Ulaştırması Genel Müdürü yürütür.

EK 1- Yola Elverişlilik Kusurlar Tablosu